# ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЧУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ВЕСЕЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

# ОБРАЗОВАНИЕ

# генеральный план

# ВЕСЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

# ОБРАЗОВАНИЯ

# ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# генерального плана

# Омск  2012 г.

# ИРКУТСКая  ОБЛАСТь

ЧУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВЕСЕЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# генеральный план

ВЕСЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Заказчик: Администрация Чунского муниципального района Иркутской области

# Муниципальный контракт: № 7 от 17.08.2012

# Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

# Шифр проекта: КП 1519-12

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

# Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

# Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

# Омск 2012 г.

# Состав авторского коллектива

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проектов | Г. В. Пашнин |
| Главный архитектор проекта | Н. М. Чулкова |
| Ведущий архитектор 1 категории | И.П. Сергиенко |
| Начальник отдела градостроительной экономики | Е.А. Самородская |
| Экономист 2 категории отдела градостроительной экономики | А.А. Майер |
| Начальник отдела градостроительной экологии | О.К. Коровайская |
| Ведущий эколог 2 категории отдела градостроительной экологии | Е.Ю. Гилева |
| Начальник отдела транспортного обеспечения | В.А. Самородский |
| Инженер 3 категории отдела транспортного обеспечения | Е.А. Ларионова |
| Начальник отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Е.П. Пилипенко |
| Ведущий юрист отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Н.В. Шлыкова |
| Руководитель группы отдела градостроительной подготовки | Ю.А. Владимирцева |
| Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки | К.О. Витковская |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | Д.А. Мацаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение) | А.В. Храпов |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения (теплоснабжение) | А.В. Ромашов |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения (электроснабжение) | Е.В. Колодницкая |

# Содержание:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1	Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	8

1.2	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

1.3	Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	9

2	анализ использования территории сельского поселения	11

2.1	Общая характеристика территории	11

2.2	Природные условия и ресурсы территории	11

2.3	Особо охраняемые природные территории	13

2.4	Охрана объектов культурного наследия	13

2.4.1	Списки объектов культурного наследия	15

2.4.2	Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	18

2.5	Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения	19

2.5.1	Система расселения и трудовые ресурсы	19

2.5.2	Производственная сфера	20

2.5.3	Жилищный фонд	20

2.5.4	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	21

2.6	Транспортное обеспечение	25

2.6.1	Внешний транспорт	25

2.6.2	Улично-дорожная сеть	26

2.7	Инженерное обеспечение	27

2.7.1	Водоснабжение	27

2.7.2	Водоотведение (канализация)	28

2.7.3	Теплоснабжение	29

2.7.4	Электроснабжение	29

2.7.5	Газоснабжение	30

2.7.6	Связь и информатизация	31

2.8	Экологическое состояние	32

3	Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения	34

3.1	Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	34

3.1.1	Предложения по функциональному зонированию территории	34

3.1.2	Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения	36

3.1.3	Предложения по изменению границ населенных пунктов.	36

3.2	Планируемое социально-экономическое развитие	38

3.2.1	Жилищная сфера	38

3.2.2	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	39

3.2.3	Производственная сфера	41

3.3	Развитие транспортного обеспечения	41

3.3.1	Внешний транспорт	41

3.5	Развитие инженерного обеспечения	44

3.5.1	Водоснабжение	44

3.5.2	Водоотведение (канализация)	46

3.5.3	Теплоснабжение	47

3.5.4	Электроснабжение	50

3.5.5	Газоснабжение	52

3.5.6	Связь и информатизация	52

3.6	Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения	53

3.6.1	Зоны с особыми условиями использования территорий	53

3.7	Охрана окружающей среды	55

3.7.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	55

3.7.2	Мероприятия по охране водной среды	56

3.7.3	Мероприятия по охране почвенного покрова	56

3.7.4	Мероприятия по санитарной очистке территории	57

3.7.5	Мероприятия по благоустройству и озеленению	58

3.8	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	60

3.8.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	60

3.8.2	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	62

3.8.3	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	64

3.9	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	65

3.9.1	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории	65

3.9.2	Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации	65

3.9.3	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.	66

3.9.4	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	66

3.9.5	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	67

3.9.6	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	68

3.10	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов	70

4	Основные технико-экономические показатели	71

1.1 Веселовское муниципальное образование	71

1.2 п. Веселый	76

1.3 д. Паренда	81

1.4 д. Кулиш	85

1.5 д. Тарея	89

1.1 д. Окраина	93

1.2 д. Питаева	97

# Перечень текстовых материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании Веселовского муниципального образования Чунского района Иркутской области |
|  | Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Веселовского муниципального образования Чунского района Иркутской области |

# Перечень графических материалов генерального плана:

| Номер карты | Наименование | Номер листа | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть проекта |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. | 1 | 1:5000 1:100 000 |
|  | Обосновывающая часть проекта |  |  |
| 2 | Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения. | 2 | 1:5000 1:100 000 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования. Карта объектов культурного наследия | 3 | 1:5000 1:100 000 |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Веселовского муниципального образования Чунского муниципального района Иркутской области (далее по тексту также – генеральный план) выполнен на основании муниципального контракта № 7 от 17.08.2012 на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Чунского муниципального района Иркутской области.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в генеральном плане: Исходный год проектирования – начало 2012 года, расчетный срок реализации генерального плана – 2032 год, I очередь реализации генерального плана – 2022 год.

Численность населения муниципального образования на исходный год проектирования составляет 2073 человек, на расчетный срок реализации генерального плана (2032 г.) составит 2467 человек.

Генеральный план выполнен на основе ортофотопланов М 1:2000, выполненных в 2007 году.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью работы является разработка проекта генерального плана муниципального образования в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

установление перечня объектов местного значения, планируемых к размещению на территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

Закон Иркутской области от 16.12.2004 № 101-оз "О статусе и границах муниципальных образований Чунского района Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 18.10.2010 № 267-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Иркутской области на 2011 - 2014 годы".

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

«Программа социально-экономического развития Веселовского муниципального образования на 2011-2015 годы», утвержденная решением думы сельского поселения от 27.06.2011  №166

«Приоритеты социально экономического развития Веселовского муниципального образования до 2020 года», утвержденная решением думы сельского поселения от 27.06.2011 №165

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы Чунского районного муниципального образования  на 2011-2015 годы», утвержденная решением Районной Думы пятого созыва Чунского районного муниципального образования от 29.09.2010 года №651;

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года", утвержденная правительством Иркутской области от 2 декабря 2010 года №318-пп;

Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы, утвержденная Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 28.04.2012 № 2-мпр.

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 101-оз "О статусе и границах муниципальных образований Чунского района Иркутской области" образовано на территории Чунского района Иркутской области и наделено статусом сельского поселения Веселовское муниципальное образование.

Успешное выполнение задач развития сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения с целью развития муниципального образования являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

# анализ использования территории сельского поселения

## Общая характеристика территории

Веселовское муниципальное образование (далее по тексту также – Веселовское сельское поселение, сельское поселение, поселение)  расположено в южной части Чунского района Иркутской области и граничит в северной части с Каменским муниципальным образованием, Новочунским муниципальным образованием, Лесогогрским муниципальным образованием и Чунским муниципальным образованием, в восточной части с Таргизским муниципальным образованием, в юго-западной части с Мухинским муниципальным образованием, в западной и южной части с Нижнеудинским муниципальным районом.

Площадь сельского поселения составляет 257960,93 га. Численность населения на 2011 год составила 2073 человек. В состав поселения входят шесть населенных пунктов: п. Веселый, д. Паренда, д. Кулиш, д. Тарея, д. Окраина, д. Питаева. Административным центром поселения является поселок Веселый.

Большая часть поселения занята лесом. Территория характеризуется большим количеством водных объектов: рек, ручьев, озер. С юга на север по территории муниципального образования протекает крупная водная артерия – река Чуна (Уда), вдоль которой на территории Веселовского муниципального образования расположены п. Веселый, д. Паренда и д. Окраина. Все населенные пункты соединены друг с другом  автомобильными дорогами местного значения.

Основным видом деятельности жителей Веселовского муниципального образования является охота, рыболовство, ведется лесозаготовка, действуют пилорамы.

## Природные условия и ресурсы территории

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Веселовское муниципальное образование относится к району IВ.

Территория сельского поселения относится к району с резко континентальным климатом, характеризующимся резкими колебаниями суточных и годовых температур воздуха, суровой, продолжительной зимой и жарким коротким летом.

Температура в январе −19°С, в июле + 18°С; среднегодовое число осадков 407,7 мм, число дней со снежным покровом 176, продолжительность безморозного периода 70-80 дней.

В декабре температура достигает до -530, летом +370 . Амплитуда колебания ее составляет в среднем 850.

Суммы активных температур воздуха имеют довольно высокие значения (1522-1613º), что свидетельствует о достаточной теплообеспеченности территорий, расположенных в речных долинах. На водораздельных пространствах эти показатели снижаются до 1200º. Продолжительность безморозного периода наиболее велика в долине р.Чуна (90-94 дня), где последний весенний и первый осенний заморозки приходятся на начало июня и сентября.

Годовое количество осадков составляет от 377 до 478 мм, 75-80 % годовой суммы осадков фиксируется в июле-августе, минимум – в марте.

Высота снежного покрова достигает 40-50 см. Многолетняя мерзлота мощностью до 15 м распространена в виде редких островов и линз в днищах распадков, падей, на заболоченных участках долин рек.

Рельеф территории района возвышенный и представлен грядами холмов, имеющих сглаженные и закругленные вершины. В пределах рассматриваемой территории располагаются Чуно-Бирюсинское плато, Ковинская гряда и Мурская равнина. К Мурской впадине приурочена каменноугольная система из песчаников, алевролитов и углей. Основная часть территории представлена толщами ордовикских и силурийских пород. Ордовикские образования отличаются глинистым составом с преобладанием аргиллитов, алевролитов, мергелей. Нижнесилурийские отложения состоят из слабо сцементированных песчаников, мергелей, доломитов, сверху прикрытых алевролитами и аргиллитами.

На палеозойских толщах залегают озерно-континентальные осадки юрского возраста, состоящие из песчаников, аргиллитов, алевролитов и конгломератов.

Изверженные породы трапповой формации пересекают территорию района с запада на восток и занимают большие площади в правобережной части Чуны.

В центре района располагается невысокое (400-500 м), слабоволнистое Чуно-Бирюсинское плато, в песчано-глинистых породах сформировались широкие, пологие склоны и террасированные долины.

Для равнины характерен слаборасчлененный (глубина вреза – 50-100 м) эрозионно-денудационный рельеф с чертами дряхлости, об этом свидетельствуют спокойное течение рек, многочисленные меандры, старичные озера.

Широкие (15-20 км) плоские междуречья, террасированные участки долин являются наиболее удобными для освоения.

Отличительной чертой Мурской долины является высокая степень заболоченности. При проведении мелиоративных работ эти территории могут быть использованы под сельскохозяйственные угодья.

Речная сеть территории поселения относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн Ангара, и представлена множеством рек, основными из которых являются  р. Чуна (Уда), р. Андоча, р. Тарея, р. Паренда

Река Чуна (Уда) правая составляющая реки Тасеева (бассейн Енисея), длина составляет 1203 км, площадь бассейна — 56 800 км². По характеру течения Уд делится на Верхнюю (от истока до поселка Алыгджер) и Нижнюю (от поселка Алыгджер до устья). Ниже поселка Новочунского река носит название Чуна. Расход воды в верхнем течении Уды — около 40 м³/с, после слияния с р. Кара-Бурень увеличивается до 60—80 м³/с. Для водного режима характерны летние паводки и непродолжительное весеннее половодье. Питание реки преимущественно дождевое (63 %), а также за счет грунтовых вод (25 %) и снеговое (12 %). Замерзает в конце октября - ноябре, вскрывается в конце апреля—мае. Река порожистая, вдоль русла есть много отвесных скал, крупные пороги. Русло реки извилистое, осложнено протоками и старицами, многочисленными островами и косами. Ширина реки 300—400 метров, глубина — 2,3 метра.

Сельское поселение расположено в зоне тайги. В лесах преобладают сосна и лиственница, реже встречаются кедр, ель, пихта. Достаточно богат животный мир (медведь, соболь, белка, горностай, колонок, выдра, барсук, заяц, лиса, волк, лось, коза и др.). Много полезных и лекарственных трав, грибов и ягод. Почвы подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-лесные, мерзлотно-луговые.

## Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации  в соответствии с полномочиями органов государственной власти Иркутской области регулируется законом Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области».

Согласно Закону Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» решение о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр объектов культурного наследия подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

В соответствии с «Порядком организации проведения государственной историко-культурной экспертизы», утвержденным Приказом Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23.03.2012 № 44-спр служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Иркутской области, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также органами местного самоуправления решения о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) и об определении категории его историко-культурного значения.

#### Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия:

в отношении объектов культурного наследия регионального значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные объекты культурного наследия.

## Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

## Работы по сохранению объекта культурного наследия осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, в соответствии с реставрационными нормами и правилами.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Правительством Иркутской области на основании представления областного органа охраны объектов культурного наследия принимается решение об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

### Списки объектов культурного наследия

# Таблица 1 Перечень объектов культурного наследия (выявленных памятников археологии, достопримечательных мест), расположенных на территории Веселовского сельского поселения

| № п/п | Вид объекта культурного наследия | Наименование | Местоположение | Статус объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятники археологии | Баянда, стоянка 3 | на правом берегу р. Чуна, с 8-9 метровыми отметками, в 800 м юго - восточнее с. Баянда. | Выявленный |
| 2 | Памятники археологии | Малиновка, стоянка 1 | на левом берегу реки Чукша, в 1 км юго-восточнее п. Чуна | Выявленный |
| 3 | Памятники археологии | Малиновка, стоянка 2 | располагается на правом берегу реки Чукша, 1,3 км юго-восточнее п. Чуна, в 300 м вверх по течению р. Чукша от стоянки «Малиновка 1». | Выявленный |
| 4 | Памятники археологии | Пьяный камень, стоянка 1 | на правом берегу реки Чуны, в 500 метрах юго-западнее пос.Веселый | Выявленный |
| 5 | Памятники археологии | Пьяный камень, стоянка 2 | на правом берегу реки Чуны, в 450 метрах юго-западнее окраины с. Веселый, в 200 метрах северо-восточнее памятника «Пьяный камень», стоянка 1 | Выявленный |
| 6 | Памятники археологии | Усть-Андоча, стоянка 1 | территория от юго-восточной окраины с. Веселый вверх по течению реки, включает устьевой участок реки Андоча и заканчивается напротив оконечности острова Андоча | Выявленный |
| 7 | Памятники археологии | Усть-Андоча, стоянка 2 | на левом устьевом мысу, образованного р, Чуной и Андочей | Выявленный |
| 8 | Памятники археологии | Усть-Андоча, стоянка 3 | на правом устьевом мысе, образованном р. Чуной и р.Андочей, в 80-90м от устья р. Андоча. | Выявленный |
| 9 | Памятники археологии | Усть-Андоча, стоянка 4 | на правом берегу реки Андоча, в 300 м от устья вверх по течению | Выявленный |
| 10 | Достопримечательные места | Малиновые острова | территория от юго-восточной окраины с. Веселый вниз по течению реки до устьевого участка ручья Еловый | Стоящие на государственной охране |
| 11 | Достопримечательные места | Усть-Андоча | территория от юго-восточной окраины с. Веселый вверх по течению реки, включает устьевой участок реки Андоча и заканчивается напротив оконечности острова Андоча | Стоящие на государственной охране |
| 12 | Достопримечательные места | Этноархеологическое достопримечательное место. Часть территории расселения племенного союза эвенкийских родов | Долина р.Чуны и ее правобережных притоков | Стоящие на государственной охране |
| 13 | Памятник археологии | Тарейская | Занимает поверхность правого борта долины р. Андочи. | Обладающие признаками объекта культурного наследия |
| 14 | Памятник археологии | Мухинская | Простирается на поверхности левого борта долины р. Чуны | Обладающие признаками объекта культурного наследия |

Археологическая оценка на территории сельского поселения не проводилась.

# Таблица 2 Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории, градостроительства и архитектуры), расположенных на территории Веселовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом жилой | д. Питаева | Кон. XIX-нач. XX в.в. |

Объекты культурного наследия отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карте зон с особыми условиями использования. Карте объектов культурного наследия, лист № 3, М 1:50000.

Таблица 3 Сводная таблица режимов территорий с особыми условиями использования, в границах которых строительные работы и хозяйственная деятельность регулируется  государственным органом охраны объектов культурного наследия Иркутской области

| Условное обозначение объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Режим территории объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |
|  | Выявленные памятники археологии, памятники истории, градостроительства и архитектуры | Запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка (73-ФЗ от 25.06.2002 г.). |
|  | Территория, обладающая признаками наличия объекта археологического наследия | Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений. |
|  | Достопримечательные места | Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |

### Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Основными мероприятиями по охране и сохранению объектов культурного наследия являются:

историко-культурная и археологическая оценка территории;

выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия;

мониторинг текущего состояния объектов;

проведение реставрационных и консервационных работ по объектам культурного наследия;

осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов;

археологическое обследование территорий нового строительства;

разработка проектов зон охраны;

разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия;

формирование историко-культурных заповедников;

усиление мер, направленных на соблюдение Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ в части охраны и сохранения объектов археологического наследия. В частности, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование территории, на которой имеются объекты охраны.

## Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией Чунского района, фактическая численность населения Веселовского сельского поселения на конец 2011 г. составила 2073 человек. Административным центром муниципального образования является п. Веселый.

В соответствии с материалами проекта схемы территориального планирования Чунского районного муниципального образования, прогнозная численность населения сельского поселения к 2025 г. должна увеличиться до 2467 человек. В генеральном плане численность населения сельского поселения на расчетный срок принята согласно проекту схемы территориального планирования Чунского районного муниципального образования, при этом в рамках разработки настоящего генерального плана принят расчетный срок реализации генерального плана – конец 2032 г.

Схемой территориального планирования Чунского районного муниципального образования прогнозная численность населения представлена в разрезе муниципальных образований (без уточнения распределения численности населения по населенным пунктам). В связи с этим, распределение численности населения в разрезе населенных пунктов на расчетный срок выполнено пропорционально – аналогично долям распределения существующей численности населения на конец 2011 г.

Изменение численности населения Веселовского муниципального образования к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Численность населения Веселовского муниципального образования на конец года, человек

| № п/п | Наименование | 2011 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Веселый | 1439 | 1711 |
| 2 | д. Паренда | 355 | 421 |
| 3 | д. Кулиш | 181 | 214 |
| 4 | д. Тарея | 51 | 60 |
| 5 | д. Окраина | 31 | 36 |
| 6 | д. Питаева | 16 | 25 |
|  | Веселовское муниципальное образование | 2073 | 2467 |

Таким образом, на расчетный срок планируется увеличение численности населения сельского поселения на 19% относительно фактической.

### Производственная сфера

Основу экономики Веселовского муниципального образования составляют лесозаготовительные предприятия.

В границах п. Веселый расположены: пилорама ИП «Влас», лесозаготовительный участок ОАО «Лесогорсклес», лесозаготовка ИП «Шишкус», пекарня (недействующая).

Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 4,3 га, зон сельскохозяйственного использования (без учета зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества) – 2,6 га.

В границах д. Паренда расположены пилорама и зерносклад.

Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 3,9 га.

В границах д. Питаево расположено недействующее  крестьянское (фермерское) хозяйство.

В границах д. Кулиш, д. Окраина, д. Тарея объекты производственного и сельскохозяйственного назначения не размещены.

Площадь зон в границах д. Тарея сельскохозяйственного использования (без учета зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества) – 0,3 га.

### Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

п. Веселый

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 133,0 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 64,3 га (48% от общей площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 68,7 га (52%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  11 чел./га.

В санитарно-защитной зоне лесозаготовительного участка ОАО «Лесогорсклес», пилорамы ИП «Влас», пилорамы ИП «Шишкус» и кладбища находится порядка 3% жилых территорий населенного пункта.

д. Паренда

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 33,7 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 9,0 га (27 % от общей площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 24,7 га (73%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  10 чел./га.

В санитарно-защитной зоне зерносклада, пилорамы находится порядка 8% жилых территорий населенного пункта.

д. Окраина

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 8,4 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  4 чел./га.

В санитарно-защитной зоне кладбища находится порядка 36% жилых территорий населенного пункта.

д. Кулиш

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 30,3 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 27,5 га (91% от общей площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 2,8 га (9%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  6 чел./га.

д. Питаева

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 8,7 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  2 чел./га.

д. Тарея

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 23,6 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  2 чел./га.

В санитарно-защитной зоне кладбища находится порядка 1% жилых территорий населенного пункта.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В рамках разработки документов территориального планирования основной целью анализа социальной сферы является оценка уровня обеспеченности населения территории учреждениями социального обслуживания и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» определен перечень объектов местного значения муниципальных образований Иркутской области.

При разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения уровня поселения: физической культуры и спорта, пожарной охраны.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания:

Учреждения образования

объекты местного значения (муниципальный район)

п. Веселый

МДОБУ Детский сад №5 (мощность проектная – 55 мест, мощность фактическая - 55, загруженность объекта – 100%, ввод в эксплуатацию - 1955 г.).

МОБУ Средняя общеобразовательная школа №7 (мощность проектная – 320 учащихся, мощность фактическая - 255, загруженность объекта – 80%, ввод в эксплуатацию - 1968 г.).

Интернат.

д. Паренда

МДОБУ детский сад №45 (мощность проектная – 15 мест, мощность фактическая - 15, загруженность объекта – 100%, ввод в эксплуатацию - 1980 г.).

д. Кулиш

МОБУ Основная общеобразовательная школа №16 (мощность проектная – 160 учащихся, мощность фактическая - 33, загруженность объекта – 21%, ввод в эксплуатацию - 1994 г.).

Учреждения здравоохранения

объекты регионального значения

п. Веселый

Фельдшерско-акушерский пункт (ввод в эксплуатацию - 1961 г.).

д. Паренда

Фельдшерско-акушерский пункт (ввод в эксплуатацию - 2005 г.).

д. Кулиш

Фельдшерско-акушерский пункт (ввод в эксплуатацию - 2003 г.).

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значения (муниципальный район)

п. Веселый

Библиотека (мощность фактическая - 9,8 тыс. ед. хранения).

Веселовский досуговый центр (мощность фактическая – 300 мест, мощность проектная – 300 мест, загруженность объекта – 100%).

д. Кулиш

Кулишская библиотека (мощность фактическая – 5,1 тыс. ед хранения).

Дом национальной культуры (мощность фактическая- 150 мест, мощность проектная – 150 мест, загруженность объекта – 100%).

Учреждения физической культуры и спорта

объекты местного значения (поселение)

п. Веселый

Стадион.

Учреждения административно-делового назначения

объекты местного значения (поселение)

п. Веселый

Администрация Веселовского муниципального образования.

Учреждения социально-бытового назначения

объекты федерального значения

п. Веселый

Почта.

объекты местного значения (поселение)

п. Веселый

Пожарное депо на 2 автомобиля.

В  д. Питаева, д. Окраина, д. Тарея объекты социальной сферы отсутствуют.

Расчет обеспеченности п. Веселый, д. Паренда объектами местного значения (поселение) представлен ниже (Таблица 5). Расчет обеспеченности объектами социальной сферы местного значения (поселения) на населенные пункты с численностью менее 200 человек не приводится.

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполнен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1683-р от 19.10.1999 г. «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Расчет обеспеченности объектами пожарной охраны произведен в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

# Таблица 5 Расчет обеспеченности п. Веселый, д. Паренда объектами местного значения (поселение)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Норматив | М факт. | М пр. | Норма | Оценка | М факт. | М пр. | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. Веселый | д. Паренда |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 350 | 0 | 0 | 491 | -491 | 0 | 0 | 121 | -121 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 75 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 | 0 | 26 | -26 |
| 3 | Территория плоскостного спортивного учреждения | га | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4* | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | - | - | - | - |

Примечание:

| * | - расчет выполнен на поселение |
| --- | --- |

- мощность определена экспертно

Таким образом, в муниципальном образовании выявлены следующие проблемы:

отсутствие объектов:

п. Веселый

спортивный зал – 491 кв. м пл. пола;

бассейн – 105 кв. м зеркала воды;

плоскостное спортивное сооружение - 0,3 га.

д. Паренда

спортивный зал – 121 кв. м пл. пола;

бассейн – 26 кв. м зеркала воды;

плоскостное спортивное сооружение - 0,1 га.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Территория Веселовского сельского поселения расположена в юго-восточной части Чунского района Иркутской области. В настоящее время внешняя связь поселка Веселый и деревень Окраина, Паренда, Питаева, Тарея и Кулиш обеспечивается автомобильными дорогами.

Автомобильный транспорт.

По территории Веселовского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

местного значения Веселый - Кулиш, IV категории, протяженностью в границах поселения 15,9 км;

местного значения Лесогорск - Приудинск, IV категории, протяженностью в границах поселения 22,1 км;

местного значения Паренда-Питаево, IV категории, протяженностью в границах поселения 3,1 км;

местного значения Чуна-Веселый, IV категории, протяженностью в границах поселения 14,5 км;

местного значения, V категории, общей протяженностью 105,3 км.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения Веселовского сельского поселения располагаются 9 автодорожных мостов.

В настоящее время по территории Веселовского сельского поселения проходят следующие маршруты общественного транспорта регионального значения:

Чуна-Кулиш;

Чуна-Приудинск.

Одной из основных проблем автодорожной сети Веселовского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Существующее состояние сети автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте использования территории сельского поселения. Карте расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день на территориях п. Веселый, д. Окраина, д. Паренда, д. Питаева, д.Тарея и д. Кулиш пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Веселовского сельского поселения приведены ниже (Таблица 6).

# Таблица 6 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Веселый | 21,22 |
| 2 | д. Паренда | 8,66 |
| 3 | д. Окраина | 1,06 |
| 4 | д. Питаева | 0,64 |
| 5 | д. Тарея | 1,64 |
| 6 | д. Кулиш | 2,78 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Веселовского сельского поселения:

отсутствие на значительной части улиц твердого покрытия;

отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Веселовского сельского поселения расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

остановочный павильон общественного транспорта восточнее границы д. Паренда на автомобильной дороге общего пользования местного значения Лесогорск - Приудинск.

п. Веселый

На территории поселка расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

два остановочных павильона общественного транспорта в центральной и южной частях поселка.

д. Тарея

На территории населенного пункта расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

остановочный павильон общественного транспорта в центральной части деревни.

д. Кулиш

На территории населенного пункта расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

остановочный павильон общественного транспорта в центральной части деревни.

д. Питаева, д. Паренда, д. Окраина

На территории данных населенных пунктов объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

# Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Численность населения Веселовского сельского поселения составляет 2073 человек. В соответствии с проектом Схемы территориального планирования муниципального района Чунского районного муниципального образования «Чунский район» обеспеченность населения легковыми автомобилями составляет 120 ед. на 1000 жителей. Таким образом, количество легковых автомобилей в Веселовском сельском поселении − 249 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

АЗС общей мощностью одна топливораздаточная колонка;

СТО общей мощностью два поста.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как в п. Веселый и д. Паренда дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Существующее расположение объектов транспортной инфраструктуры отображено на «Карте использования территории сельского поселения. Карте расположения объектов местного значения».

## Инженерное обеспечение

### Водоснабжение

Приоритетными источниками водоснабжения Веселовского муниципального образования являются подземные воды.

Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев. Часть населения использует поверхностные воды р. Уда и ее притоков.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных и поверхностных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения и централизованная система водоснабжения в Веселовском муниципальном образовании отсутствуют.

На большинстве водозаборных сооружений не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Отмечается значительный износ объектов водоснабжения.

п. Веселый

Водоснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от скважины и водонапорной башни расположенной в районе ФАП по ул. 40 лет Победы, а также в летнее время от трех скважин расположенных  по ул. Ленина, ул. 40 лет Победы (в районе МОБУ СОШ №7), между ул. 40 лет Победы и ул. Солнечная.

Водоразбор осуществляется  напрямую из скважин и водонапорной башни.

д. Паренда

Водоснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от скважины и водонапорной башни расположенной  по ул. Долгополова.

Водоразбор осуществляется  напрямую из скважины и водонапорной башни.

д. Кулиш

Водоснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от скважины расположенной  по ул. Совхозная (в районе МОБУ ООШ №16).

Водоразбор осуществляется  напрямую из скважины.

д. Тарея, д. Питаева и д. Окраина

Объектов водоснабжения на территории населенных пунктов нет.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Веселовского муниципального образования выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

централизованная система водоснабжения в населенных пунктах Веселовского муниципального образования отсутствует;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

### Водоотведение (канализация)

На территории Веселовского муниципального образования централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Веселовского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

### Теплоснабжение

п. Веселый

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №7 осуществляется от котельной мощностью 0,208 Гкал/ч. В котельной установлено два водогрейных котла. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение детского сада № 5 осуществляется от электрообогревателей в количестве 30 штук

Теплоснабжение здания администрации осуществляется от котельной мощностью 0,01 Гкал/ч. В котельной установлен один водогрейный котел. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение здания Досугового центра осуществляется от котельной мощностью 0,01 Гкал/ч. В котельной установлен один водогрейный котел. Топливом являются дрова

Теплоснабжение КБО осуществляется от котельной мощностью 0,103 Гкал/ч. В котельной установлено два водогрейных котла. Топливом являются дрова.

На территории пилорамы находится котельная. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным, осуществляется от печей. Топливом являются дрова.

д. Паренда

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение детского сада № 45 осуществляется от котельной мощностью 0,01 Гкал/ч. В котельной установлен котел БЭК-25 работающих на электрической энергии.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельной, осуществляется от печей. Топливом являются дрова.

д. Кулиш

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №16 осуществляется от котельной мощностью 0,02 Гкал/ч. В котельной установлено два водогрейных котла. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение Дома национальной культуры осуществляется от котельной мощностью 0,01 Гкал/ч. В котельной установлен котел БЭК-25 работающих на электрической энергии.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки осуществляется от печей. Топливом являются дрова.

д. Окраина, д. Питаева, д. Тарея

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, осуществляется от печей. Топливом являются дрова.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Веселовского муниципального образования.

### Электроснабжение

Система электроснабжения Веселовского муниципального образования централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Веселый" мощностью 1,6 МВА, расположенная на территории  Веселовского муниципального образования.

От понизительной подстанции по линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 11 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения используются однотрансформаторные подстанции. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

По территории муниципального образования проходят:

ЛЭП 500 кВ, общей протяженностью 29,3 км;

ЛЭП 35 кВ, общей протяженностью 21,0 км;

ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 41,8 км;

п. Веселый

Электроснабжение потребителей осуществляется от 6 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 5,2 км.

д. Паренда

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 1,4 км.

д. Кулиш

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 0,6 км.

д. Тарея

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 0,9 км.

д. Окраина

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 1,4 км.

д. Питаева

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ - 0,2 км.

Анализ системы электроснабжения Веселовского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом населенных пунктов Веселовского муниципального образования отсутствует.

По территории поселения проходит магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь -Тихий океан".

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Веселовского муниципального образования оказывает ОАО "Ростелеком-Сибирь", предоставляющий потребителям спектр услуг связи и передачи данных.

На территории Веселовского поселения  установлена одна автоматическая телефонная станция (АТС-76) марки МС-240  емкостью 168 абонентских номеров. АТС установлена в п.Веселый и имеет вынос-станцию радиодоступа типа "DECT" в д.Паренда емкостью 50 абонентов.    Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения коллективный доступ в интернет предоставляет ФГУП "Почта России".

Услуги мобильной связи на территории Веселовского муниципального образования предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

ОАО "Вымпел-Коммуникации" (торговая марка "Би Лайн GSM", стандарт GSM 900/1800);

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

ОАО "МегаФон" (торговая марка "Мегафон", стандарт GSM 900/1800);

ЗАО "БайкалВестКом" (торговая марка БВК, стандарт GSM 900/1800);

На территории поселения установлено одно антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования операторов мобильной связи. Сетью мобильной связи покрыта не вся территория поселения.

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора расположенного в п.Веселый. Охват населения телевизионным вещанием составляет:

Телевидение:

"Первый канал", «Россия 1», ТВ-Ц,Рен-ТВ, НТВ, 5-й канал, Культура

Радиовещание:

"Радио России" с включением региональных программ ИГТРК, Радио "Маяк".

Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100%.

В населенном пункте д.Тарея установлен спутниковый таксофон VSAT ОАО "Ростелеком".В населенном пункте п.Веселый установлен LIN таксофон.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Веселовского муниципального образования, высокий. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как высокий.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций Веселовского муниципального образования обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи. Таким образом, необходима модернизация АТС с заменой оборудования и увеличением номерной емкости  и прокладка межстанционных линий связи с применением волоконно-оптических кабелей связи.

## Экологическое состояние

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются стационарные источники, расположенные на территории поселения (источники теплоснабжения, объекты производственной инфраструктуры (фермы, лесозаготовительные предприятия, пилорамы).

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Расположенные в настоящее время на территории Веселовского сельского поселения объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже.

Таблица 7 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов Веселовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- |
| д. Паренда |
| 1 | Пилорама | 100 |
| 2 | Зерносклад | 50 |
| д. Тарея |
| 1 | Кладбище* | 50 |
|  | д. Окраина |  |
| 1 | Кладбище (недействующее) | 50 |
| п. Веселый |
| 1 | Лесозаготовительный участок ОАО "Лесогорсклес"* | 100 |
| 2 | Лесозаготовка ИП "Шишкус"* | 100 |
| 3 | Пилорама ИП "Влас"* | 100 |
| 4 | Пилорама ИП "Шишкус" | 100 |
| 5 | Кладбище | 50 |
| Территория сельского поселения |
| 1 | Свалка | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Кладбище | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в санитарно-защитных зонах не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

На территории сельского поселения расположена свалка ТБО, которая не соответствует санитарным нормам и требованиям и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Атмосферные осадки, выпадающие на ее территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Свалка ТБО вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения

## Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

### Предложения по функциональному зонированию территории

Генеральный план Веселовского муниципального образования устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас.

Вне условных границ населенных пунктов на территории сельского поселения располагаются: объекты специального назначения. Большая часть территории Веселовского сельского поселения занята лесами. Проектными решениями предложено размещение: предприятия по глубокой переработки древесины восточнее п. Веселый; двух новых кладбищ севернее д. Кулиш и южнее д. Паренда с учетом водоохранных зон; скотомогильника с биологическими камерами и полигона ТБО на месте существующих скотомогильника и свалки.

# Поселок Веселый

Поселок Веселый расположен в северной части поселения на правом берегу реки Чуна (Уда). Планировочная структура поселка Веселый имеет регулярный характер. Улицы продольного направления подчинены направлению реки Чуна (Уда). Главная улица поселка - ул. Ленина.

Предложенное проектное решение развития поселка Веселого в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения, упорядочения и создания новых производственных и коммунально-складских территорий.

Жилая застройка поселка представлена малоэтажными и индивидуальными  домами. Проектом предлагается развитие селитебных территорий за счет завершения формирования сложившихся кварталов малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Проектом предусмотрен вынос жилых территорий из прибрежной защитной полосы реки Чуна (Уда).

Основные общественно-деловые зоны расположены по улице Мира. Проектом предусмотрено размещение спортивного зала.

Проектными решениями предложено благоустройство территории вдоль реки Чуна (Уда).

На территории населенного пункта предусмотрено создание северной и восточной производственных и коммунально-складских зон с целью размещения предприятий деревообрабатывающей промышленности. Так же предусмотрен вынос предприятий, расположенных без учета санитарного разрыва до жилой застройки.

# Деревня Паренда

Деревня Паренда расположена в северной части сельского поселения на левом берегу реки Чуна (Уда). С северной стороны к населенному пункту примыкает деревня Окраина.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру. Развитие населенного пункта запланировано за счет расширения селитебных территорий в северной части, завершения формирования сложившихся кварталов малоэтажной и индивидуальной жилой застройки и увеличения производственных территорий в северо-восточном направлении. Так же предусмотрен вынос жилых территорий из прибрежной защитной полосы реки Чуна (Уда).  Развитие общественно-деловых зон предусмотрено по ул. Новая и ул. Зеленая за счет размещения  спортивного зала и спортивной площадки.  Проектными решениями предложено благоустройство территории вдоль реки Чуна (Уда).

Проектом предложено  изменение территории зерносклада с учетом нормативного разрыва до жилой застройки.

# Деревня Кулиш

Деревня Кулиш расположена в южной части поселения. Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру. Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка формируется вдоль ул. Совхозной и ул. Молодежной. Общественный центр представлен существующими объектами социального обеспечения.

Развитие населенного пункта запланировано за счет реконструкции и упорядочения кварталов жилой и общественной застройки. По ул. Совхозная предусмотрено размещение спортивной площадки.

В деревне предложены территории под размещение пилорам в южной части населенного пункта.

# Деревня Тарея

Деревня Тарея расположена в центральной части поселения. Застройка формируется вдоль улицы Тарейская кварталами индивидуальной жилой застройки.

Развитие населенного пункта запланировано за счет реконструкции и упорядочения кварталов жилой застройки. Размещение объектов социального обеспечения и производственного назначения проектными решениями не предусмотрено.

# Деревня Окраина

Деревня Окраина расположена в северной части сельского поселения на левом берегу реки Чуна (Уда). С южной стороны к населенному пункту примыкает деревня Паренда.

Проектными решениями предусмотрено: развитие индивидуальной жилой застройки в западном направлении; благоустройство территории вдоль реки Чуна (Уда); вынос жилых территорий из прибрежной защитной полосы реки Чуна (Уда).

Размещение объектов социального обеспечения и производственного назначения проектными решениями не предусмотрено.

# Деревня Питаева

Деревня Питаева расположена в северной части поселения. Индивидуальная жилая застройка сформирована вдоль улицы Питаевская.

Развитие населенного пункта запланировано за счет реконструкции и упорядочения кварталов жилой застройки. Размещение новых объектов социального обеспечения генеральным планом не предусмотрено.

В деревне предложена площадка под размещение пилорамы в северной части населенного пункта.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения

Объекты специального назначения (кладбище, объекты складирования, захоронения бытовых отходов) относятся к объектам местного значения. Планируемые объекты местного значения на территории Веселовского муниципального образования за границами населенных пунктов представлены:  кладбищем севернее д. Кулиш; кладбищем южнее д. Паренда; скотомогильником западнее д. Питаева и полигоном ТБО юго-восточнее п. Веселый. Помимо объектов местного значения, генеральным планом предложены к размещению объекты иного значения. Восточнее п. Веселый   предложено к размещению предприятие по глубокой переработки древесины.

# Поселок  Веселый

Объекты местного значения на территории поселка Веселый планируется разместить в центральной части населенного пункта. По улице Мира предусмотрен к размещению спортивный зал.

Помимо объектов местного значения, генеральным планом предложены к размещению объекты иного значения. Предложены к размещению пункт приема дикоросов и склады в северной части поселка; пилорамы к востоку и к югу от жилой застройки.  Проектом предусмотрена реконструкция лесозаготовительного участка ОАО «Лесогорсклес» и пилорамы ИП «Влас» с целью размещения их территорий с учетом нормативного расстояния до жилой застройки.

# Деревня Паренда

Объекты местного значения на территории деревни Паренда планируется разместить в центральной части населенного пункта. По ул. Новая предусмотрен к размещению спортивный зал. По ул. Зеленая планируется разместить спортивную площадку.

Проектными решениями предусмотрена реконструкция зерносклада с целью обеспечения нормативного расстояния до жилой застройки.

# Деревня Кулиш

Объект местного значения на территории деревни Кулиш планируется разместить в центральной части населенного пункта. По ул. Совхозная предусмотрено размещение спортивной площадки.

Генеральным планом запланировано размещение пилорам в южной части деревни.

# Деревни Тарея, Окраина

Размещение объектов местного значения на территории деревень Тарея и Окраина не предусмотрено.

# Деревня Питаева

Размещение объектов местного значения на территории деревни Питаево не предусмотрено.

Генеральным планом запланировано размещение объекта иного значения – пилорамы в северной части деревни.

### Предложения по изменению границ населенных пунктов.

Проектным решением даны предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Веселовского муниципального образования, с учетом их развития.

# Поселок  Веселый

Генеральным планом определена планируемая граница населенного пункта поселка Веселый с учетом развития функциональных зон населенного пункта.

С юго-западной стороны граница поселка проходит по реке Чуна (Уда). С северо-западной части в границу включены территории сложившейся жилой застройки и проектируемые производственные территории. С северной стороны граница проходит по автомобильной дороге. С северо-восточной стороны в границу  включено кладбище. С восточной и юго-восточной стороны граница проходит по автомобильной дороги Веселый – Кулиш. В южной части в границу включены проектируемые территории производственного назначения.

# Деревня Паренда

Генеральным планом определена планируемая граница населенного пункта деревни Паренда с учетом развития функциональных зон населенного пункта.

С северо-восточной и восточной стороны граница деревни проходит по реке Чуна (Уда). В южной части в границу включены территории сложившейся жилой застройки и мусульманское кладбище. С юго-западной и западной стороны в границу включены сложившееся жилая застройка и проектируемые производственные территории. С северной части в границу включены проектируемые территории жилой застройки. С северо-западной и северной стороны  граница деревни Паренда примыкает к деревни Окраина.

# Деревня Кулиш

Генеральным планом определена планируемая граница населенного пункта деревни Кулиш с учетом развития функциональных зон населенного пункта.

В западной, северной и восточной части граница установлена с учетом сложившейся жилой застройки.  В южной части в границу включены проектируемые территории производственного назначения.

# Деревня Тарея

Генеральным планом определена планируемая граница населенного пункта деревни Тарея с учетом сложившейся жилой застройки.

# Деревня Окраина

Генеральным планом определена планируемая граница населенного пункта деревни Паренда с учетом развития функциональных зон населенного пункта.

С северо-восточной и восточной стороны граница деревни проходит по реке Чуна (Уда). В южной части в границу включены территории сложившейся  и проектируемой жилой застройки. В юго-западной части в границу включена проектируемая территория водоочистных сооружений. С западной и северной в границу включены проектируемые территории жилой застройки.

# Деревня Питаева

Генеральным планом определена планируемая граница населенного пункта деревни Питаево с учетом развития функциональных зон населенного пункта.

В северной части в границу включены проектируемые территории производственного назначения. С западной, северной и восточной части граница установлена с учетом сложившейся жилой застройки.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Жилищная сфера

Основные решения генерального плана в жилищной сфере Веселовского сельского поселения  предполагают следующие мероприятия:

п. Веселый

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 158,7 га (увеличение на 19%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 79,3 га (увеличение на 23%), малоэтажной жилой застройки – 79,4 га (увеличение  на 23%).

В границах первоочередного развития определены территории жилых зон – 9,1 га, в том числе: индивидуальной жилой застройки – 5,8 га, малоэтажной жилой застройки – 3,3  га.

Плотность населения в границах жилых территорий – 11 чел./га

д.  Кулиш

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 36,8 га (увеличение на 21%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 33,8 га (увеличение на 23%), малоэтажной жилой застройки – 3,0 га (увеличение  на 7%).

Плотность населения в границах жилых территорий – 7 чел./га (увеличение на 17%).

д.  Паренда

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 44,3 га (увеличение на 31%) в том числе: индивидуальной жилой застройки – 14,7 га (увеличение на 63%), малоэтажной жилой застройки – 29,6 га (увеличение  на 20%).

Плотность населения в границах жилых территорий – 9 чел./га (уменьшение на 10%).

д. Окраина

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади индивидуальной жилой застройки до 32,9 га (рост в 3 раза).

В границах первоочередного развития определены территории индивидуальной жилой застройки – 0,9 га.

Плотность населения в границах жилых территорий – 1 чел./га (уменьшение на 67%).

д. Питаева

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади индивидуальной жилой застройки до 12,8 га (увеличение на 47%).

Плотность населения в границах жилых территорий – 2 чел./га.

д. Тарея

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади индивидуальной жилой застройки до 28,4 га (увеличение на 5%).

Плотность населения в границах жилых территорий – 2 чел./га.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В соответствии с оценкой нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения (поселение) генеральным планом к концу расчетного срока  предусмотрено:

строительство объектов местного значения (поселение):

п. Веселый

спортивный зал на 570 кв. м площади пола зала.

д. Паренда

спортивная площадка на 0,1 га;

спортивный зал на 162 кв. м площади пола зала.

д. Кулиш

спортивная площадка на 0,1 га.

Расчет  нормативной потребности п. Веселый, д. Паренда, п. Кулиш в объектах социальной сферы местного значения (поселение) представлен ниже (Таблица 8).

# Таблица 8 Расчет нормативной потребности п. Веселый, д. Паренда, п. Кулиш в объектах местного значения (поселение)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Норматив | М пр. | М сохр. | Норма | Оценка | М пр. | М сохр. | Норма | Оценка | М пр. | М сохр. | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. Веселый | д. Паренда | д. Кулиш |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 350 | 0 | 0 | 569 | -569 | 0 | 0 | 138 | -138 | 0 | 0 | 91 | -91 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 75 | 0 | 0 | 122 | -122 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | 20 | -20 |
| 3 | Территория плоскостного спортивного учреждения | га | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4* | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

| - мощность определена экспертно *- расчет выполнен на поселение |  |
| --- | --- |

### Производственная сфера

п. Веселый

К  концу расчетного срока  в населенном пункте предполагается выделение 17,5 га под  зону производственного и коммунально-складского назначения.

Проектными решениями генерального плана предложены к строительству склад и пилорамы (3 объекта), а также реконструкция лесозаготовительного участка ОАО «Лесогорсклес» и пилорамы ИП «Влас».

Программой социально экономического развития Веселовского муниципального образования на  2011-2015 годы в п. Веселый предусмотрено размещение предприятия по глубокой переработки древесины.

Программой «Приоритеты социально-экономического развития Веселовского муниципального образования до 2020 года» предусмотрено строительство пилорамы ИП «Шишкус».

д. Паренда

К  концу расчетного срока  в населенном пункте предполагается выделение 8,4 га под  зону производственного и коммунально-складского назначения.

Проектными решениями генерального плана предложена реконструкция зерносклада.

д. Кулиш

Проектными решениями генерального плана предложены к строительству пилорамы (2 объекта).

д. Питаева

К  концу расчетного срока  в населенном пункте предполагается выделение 4,5 га под  зону производственного и коммунально-складского назначения, 0,4 га – под зону сельскохозяйственного использования (без учета зон садоводства, дачного хозяйства).

Проектными решениями генерального плана предложена к строительству пилорама.

д. Окраина

Генеральным планом строительство производственных объектов на территории населенного пункта не предусмотрено.

д. Тарея

Генеральным планом строительство производственных объектов на территории населенного пункта не предусмотрено.

## Развитие транспортного обеспечения

### Внешний транспорт

Генеральным планом для обеспечения подъезда к кладбищам и зонам специального назначения предлагается строительство автомобильных дорог местного значения, V категории, общей протяженностью 5,8 км.

Планируемые автомобильные дороги и объекты автомобильного транспорта отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения. Карте границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карте функциональных зон».

### Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Веселовского поселения Генеральным планом предусмотрено  строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

главные улицы;

улицы в жилой застройке:

второстепенные;

проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории п. Веселый, д. Окраин, д. Питаева и д. Паренда внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Параметры улиц необходимо устанавливать в соответствии с требованиями табл. 9 СП 42.13330.2011. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети по населенным пунктам Веселовского сельского поселения

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Веселый | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 23,0 (2,2) |
|  | главные улицы; | км | 2,5(1,0) |
|  | улиц в жилой застройке основных; | км | 3,4 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 15,3(1,2) |
|  | проезды | км | 1,8 |
| д. Окраина | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 6,0 (0,7) |
|  | главные улицы; | км | 1,1(0,2) |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 4,8 (0,5) |
|  | проездов. | км | 0,1 |
| д. Паренда | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 4,8 |
|  | главные улицы; | км | 1,1 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 3,6 |
|  | проездов. | км | 0,1 |
| д. Питаева | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 1,5 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 1,3 |
|  | проездов. | км | 0,2 |
| д. Тарея | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 1,0 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 1,0 |
| д. Кулиш | Протяженность улично-дорожной сети всего: | км | 3,6 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных; | км | 3,2 |
|  | проездов. | км | 0,4 |

Примечание: В скобках указана протяженность улиц и дорог, планируемых к строительству на первую очередь.

### Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Веселовском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011 - 350 единиц на 1000 человек, и проектной численности жителей - 2400 человек. Расчетное количество автомобилей составит 840 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в  СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, и наличия объектов дорожного сервиса потребность в АЗС составляет 1 топливораздаточная колонка, СТО - 5 постов. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение:

АЗС мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект (в юго-восточной части п. Веселый);

СТО мощностью три поста - 1 объект (в юго-восточной части п. Веселый);

СТО мощностью один пост - 1 объект (юго-западнее границы д. Паренда);

СТО мощностью один пост - 1 объект (севернее границы  д. Кулиш).

Так как в населенных пунктах Веселовского сельского поселения дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией сохраняются.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

# Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

автомобильные дороги V категории, общей протяженностью 5,8 км.

# Улично-дорожная сеть:

главные улицы, общей протяженностью 4,7 км;

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 3,4 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 29,2 км;

проездов, общей протяженностью 2,6 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения. Карте границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карте функциональных зон».

# Инженерная подготовка территории

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории населенных пунктов отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных местах. Анализ современного состояния территории показал, что возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сборе его, очистке и сбросе. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

## Развитие инженерного обеспечения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения», «Карте функциональных зон».

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Веселовского муниципального образования предлагаются на расчетный срок реализации  генерального плана (на конец 2032 года).

### Водоснабжение

Для обеспечения потребителей Веселовского муниципального образования водой питьевого качества предлагается строительство площадок водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные сооружения (ВОС), совмещенные с насосной станцией второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в д. Питаева и д. Тарея не предусматривается.

Существующие водозаборные скважины, не имеющие в настоящее время водопроводных очистных сооружений, сохраняются для технических целей.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Веселовского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50-160 л/сут.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10-20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объеме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Веселовского муниципального образования приведены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Основные показатели водопотребления Веселовского муниципального образования на расчетный срок.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | п. Веселый | 1625 | 160 | 393,25 | 471,9 |
| 2 | д. Паренда | 395 | 160 | 89,27 | 107,12 |
| 3 | д. Кулиш | 260 | 160 | 58,76 | 70,51 |
| 4 | д. Тарея | 65 | 50* | 3,25 | 3,25 |
| 5 | д. Окраина | 35 | 160 | 7,91 | 9,49 |
| 6 | д. Питаева | 20 | 50* | 1 | 1 |
| Итого: | 553,44 | 663,27 |

* привозное водоснабжение.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть или развозится автотранспортом до потребителей.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

п. Веселый

Для обеспечения п. Веселый централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 495 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 475 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 7,2 км.

д. Окраина

Расчетная производительность водопроводных очистных сооружений д. Окраина принята 120 м3/сут с учетом водопотребления д. Паренда и д. Питаева.

Для обеспечения д. Окраина централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 125 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 120 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 110-125 мм, общей протяженностью 2,2 км.

д. Паренда

Для обеспечения д. Паренда централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 110-125 мм, общей протяженностью 2,8 км.

д. Кулиш

Расчетная производительность водопроводных очистных сооружений д. Кулиш принята 75 м3/сут с учетом водопотребления д. Тарея.

Для обеспечения д. Кулиш централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 80 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 75 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,1 км.

д. Тарея и д. Питаева

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества воды на соответствие нормативам качества питьевой воды. В случае несоответствия качества воды необходимо обеспечить потребителей водой питьевого качества посредством привозной воды в объеме, указанном выше (Таблица 9).

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с проектными решениями определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст скважин для забора воды – 3 объекта;

водопроводные очистные сооружения – 3 объекта;

магистральные водопроводные сети – 14,3 км.

### Водоотведение (канализация)

В целях улучшения экологической обстановки на территории Веселовского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено восточнее п. Веселый с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Чуна (Уда).

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 2.1. СНиП 2.04.03-85«Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основные показатели водоотведения Веселовского муниципального образования приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Основные показатели водоотведения Веселовского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Веселый | 1625 | 160 | 374,4 |
| 2 | д. Паренда | 395 | 160 | 83,42 |
| 3 | д. Кулиш | 260 | 160 | 54,91 |
| 4 | д. Тарея | 65 | 50* | 3,25 |
| 5 | д. Окраина | 35 | 160 | 7,39 |
| 6 | д. Питаева | 20 | 50* | 1 |
| Итого: | 524,37 |

Расчетная производительность КОС -  550 м3/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Веселовское муниципальное образование:

строительство КОС расчетной производительностью 550 м3/сут;

п. Веселый, д. Паренда, д. Кулиш, д. Тарея, д. Окраина и д. Питаева:

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные восточнее п. Веселый.

Технические характеристики объектов системы водоотведения уточнить на стадии проектирования.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

канализационные очистные сооружения.

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Веселовского муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 240 суток.

п. Веселый

На территории п. Веселый предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №7 предусматривается от сохраняемой котельной мощностью 0,208 Гкал/ч. Вид топлива котельной - дрова.

Теплоснабжение детского сада №5 предусматривается от от электрообогревателей в количестве 30 штук

Теплоснабжение здания администрации предусматривается от сохраняемой котельной мощностью 0,01 Гкал/ч. Вид топлива котельной - дрова.

Теплоснабжение КБО предусматривается от сохраняемой котельной мощностью 0,103 Гкал/ч. Вид топлива котельной - дрова.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также остальных объектов общественно-делового назначения сохраняется печное. Топливом являются дрова.

д. Паренда

На территории д. Паренда предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение детского сада №45 предусматривается от сохраняемой котельной мощностью 0,01 Гкал/ч работающей на электрической энергии.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также остальных объектов общественно-делового назначения сохраняется печное. Топливом являются дрова.

д. Кулиш

На территории д. Кулиш предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Согласно целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы Чунского районного муниципального образования  на 2011-2015 годы» предусматривается модернизация твердотопливных котлов и теплоэнергетического оборудования котельной школы д. Кулиш на 2013 год.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №16 предусматривается от реконструируемой котельной мощностью 0,02 Гкал/ч. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также остальных объектов общественно-делового назначения сохраняется печное. Топливом являются дрова.

д. Окраина, д. Питаева, д. Тарея

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки сохраняется печное. Топливом являются дрова.

Основные показатели теплопотребления Веселовского муниципального образования приведены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели теплопотребления Веселовского муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | п. Веселый |  |
|  | Теплоснабжение Школы №7 | 0,1064 | 0,0922 | 0,0086 | 0,2072 | 503 |
|  | Теплоснабжение детсада №5 | 0,0125 | 0,0087 | 0,0005 | 0,0216 | 52 |
|  | Теплоснабжение администрации | 0,0050 | 0,0043 | 0,0004 | 0,0097 | 24 |
|  | Теплоснабжение Котельной КБО | 0,0343 | 0,0297 | 0,0029 | 0,0669 | 163 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 3,6991 | 0,0000 | 0,6394 | 4,3385 | 14425 |
|  | Итого | 3,8573 | 0,1348 | 0,6518 | 4,6439 | 15167 |
| 2 | д. Паренда |  |
|  | Теплоснабжение детсада №45 | 0,0062 | 0,0043 | 0,0002 | 0,0108 | 26 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,8992 | 0,0000 | 0,1554 | 1,0546 | 3506 |
|  | Итого | 0,9054 | 0,0043 | 0,1556 | 1,0654 | 3532 |
| 3 | д. Кулиш |  |
|  | Теплоснабжение Школы №16 | 0,0138 | 0,0102 | 0,0010 | 0,0250 | 61 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,5919 | 0,0000 | 0,1023 | 0,6942 | 2308 |
|  | Итого | 0,6057 | 0,0102 | 0,1033 | 0,7191 | 2369 |
| 4 | д. Окраина |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,0797 | 0,0000 | 0,0138 | 0,0934 | 311 |
| 5 | д. Питаева |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,0455 | 0,0000 | 0,0079 | 0,0534 | 118 |
| 6 | д. Тарея |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,1480 | 0,0000 | 0,0256 | 0,1735 | 577 |
| Итого | 6,749 | 22074 |

Примечание:

1. расчет теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;

2. тепловая нагрузка дана без учета собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Для обеспечения Веселовского муниципального образования системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

д. Кулиш:

реконструкция котельной школы №16.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Веселовского муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Веселовского муниципального образования.

Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей Веселовского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности, предлагается осуществлять от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции ПС 35/10 кВ "Веселый".  При наличии одного источника электропитания предлагается использовать в качестве резервного источника электроэнергии дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Веселовского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Веселовского муниципального образования приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Основные показатели электропотребления Веселовского муниципального образования на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Веселый | 1625 | 1350 | 1325,52 | 1,10 |
| д. Паренда | 395 |  | 213,30 | 0,27 |
| д. Кулиш | 260 |  | 219,12 | 0,18 |
| д. Тарея | 65 |  | 35,10 | 0,04 |
| д. Окраина | 35 |  | 18,90 | 0,02 |
| д. Питаева | 20 |  | 10,80 | 0,01 |
| Итого: | 2400 |  | 1793,04 | 1,62 |

Суммарная электрическая нагрузка Веселовского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 2,1 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

# Веселовское муниципальное образование:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт - 2 объекта;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 0,7 км;

строительство кабельных ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 0,6 км;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,6 км.

п. Веселый:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160, 250 и 400 кВт - 3 объекта;

реконструкция ТП №154 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВт;

реконструкция ТП №155 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВт;

реконструкция ТП №156 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 3,3 км;

реконструкция воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,0 км.

д. Паренда:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,8 км.

д. Кулиш:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВт;

реконструкция ТП №27 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 630 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,4 км.

д. Тарея:

реконструкция ТП №23 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВт.

д. Окраина:

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт - 2 объекта;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,0 км.

д. Питаева:

реконструкция ТП №22 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВт;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,4 км.

Для электроснабжения жилых домов и общественных зданий, удаленных от централизованного источника электроснабжения рекомендуется рассмотреть применение альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п.). Использование альтернативных источников энергии обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

ТП 10/0,4 кВ – 16 объектов;

ЛЭП 35 кВ – 1,3 км;

ЛЭП 10 кВ – 10,5 км;

### Газоснабжение

Генеральным планом мероприятия, направленные на газификацию населенных пунктов Веселовского муниципального образования не предлагаются.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Веселовского муниципального образования являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая высокоскоростной "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, предусмотрено за счет реконструкции и увеличения номерной емкости существующей автоматической телефонной станции (АТС) в п.Веселый.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Для развития систем связи надлежащего качества на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция и увеличение номерной емкости действующей АТС в п.Веселый до 822 абонентских номеров;

строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по территории поселения и населенных пунктов общей протяженностью 22 км.

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, территория всей Иркутской области относится к регионам 2-й очереди  создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 – 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Автоматическая телефонная станция;

межстанционные ВОЛС - 22  км.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения

### Зоны с особыми условиями использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий Веселовского  муниципального образования отображены в графических материалах генерального плана: «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования. Карта объектов культурного наследия»

Таблица 13 Зоны с особыми условиями использования территории Веселовского муниципального образования

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| поселок Веселый |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Пилорама ИП "Шишкус" | 100 |
|  | Лесозаготовительный участок ОАО "Лесогорсклес", Пилорама ИП "Влас" | 100 |
|  | Пункт приема дикоросов | 50 |
|  | Склад | 50 |
|  | Автозаправочная станция, станция технического обслуживания | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
| деревня Тарея |
|  | Кладбище | 50 |
| деревня Паренда |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Зерносклад | 50 |
| деревня Окраина |
|  | Кладбище | 50 |
|  | деревня Кулиш |
|  | Пилорама | 100 |
| Веселовское муниципальное образование |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | Скотомогильник | 500 |
|  | Предприятие по глубокой переработки древесины | 300 |
|  | КОС | 150 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Кладбище (закрываемое) | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
| Санитарные разрывы |
|  | Магистральный нефтепровод | 200 |
| Охранные зоны |
|  | Магистральный нефтепровод | 25 |
|  | Линии электропередачи 500 кВ | 30 |
|  | Линии электропередачи 35 кВ | 15 |
|  | Линии электропередачи 10(6) кВ | 10, 5 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Куст артезианских скважин для забора воды | 30 |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
| Водоохранные зоны |
|  | р. Уда | 200 |
|  | р. Паренда | 200 |
|  | р. Андоча | 200 |
|  | р. Тарея | 200 |
|  | р. Нерюгда | 100 |
|  | р. Кукулюк | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |
|  | р. Уда | 50 |
|  | р. Паренда | 50 |
|  | р. Андоча | 50 |
|  | р. Тарея | 50 |
|  | р. Нерюгда | 50 |
|  | р. Кукулюк | 50 |

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

"Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9;

Для электроподстанции размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

## Охрана окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

вынос производственных и коммунально-складских объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и требования;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

отвод основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети муниципального образования;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка русла реки, проведение берегоукрепительных работ;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

прекращение сбросов загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова,  генеральным планом предусматриваются мероприятия по выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории; контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на проектируемый полигон ТБО, предусмотренный к размещению в соответствии со Схемой территориального планирования Чунского муниципального района;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 300 кг/чел. в год в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Объем образующихся отходов в Веселовском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (2400 человек), на конец расчетного срока составит около 14,4 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Для утилизации биологических отходов, образующихся  на территории Веселовского сельского поселения предлагается использовать проектируемый скотомогильник с биологическими камерами, предусмотренный к размещению в соответствии со Схемой территориального планирования Чунского муниципального района.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории сельского поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011 площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 кв. м/чел.

В соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данный раздел разработан в соответствии с Паспортами гидрологической безопасности населения и территории поселений и Паспортами  территорий населенных пунктов д.Тарея, д.Питаева, д.Паренда, д.Окраина, д.Кулиш, п.Веселый Веселовского муниципального образования Чунского района Иркутской области.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже.

# Таблица 14  Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |
|  | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 1.2 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |
| 2.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 2.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 2.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 2.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 2.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 | Природные пожары |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

# Сейсмичность

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция  СНиП II-7-81*, и в соответствии с картами «А», «В»  и «С»  общего сейсмического районирования, утвержденными Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН).

На проектируемой территории в соответствии с картами «А», «В» сейсмичность не установлена, а по карте  «С» сейсмичность составляет 6 баллов.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями – ПНИИС с привлечением территориальных изыскательных организаций.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2.11.1995 №561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (ВПО);

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильном транспорте;

На рассматриваемой территории потенциально опасные, а также химически опасные объекты, аварии на которых могли бы привезти к выбросу аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), не расположены.

# Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории поселения относятся котельные, автозаправочная станция, магистральный нефтепровод, а так же все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

# Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

# Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, канализационные и водопроводные очистные сооружения, трансформаторные подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

недостаточное финансирование и низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период. Чрезвычайные ситуации  будут носить локальный характер. Их влияние на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

# Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами                 ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

Веселовское муниципальное образование не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

### Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Чунского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376.

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с              СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

обеспечение охранных зон от магистрального нефтепровода, строгое соблюдение режима использования его территории;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельского поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления, подтопление.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Основная часть территории поселения занята таежными лесами, которые характеризуются высокой горимостью. Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожарной безопасности в Веселовском муниципальном образовании проектными решениями в п.Веселый предлагается к размещению пожарное депо мощностью 2 автомобиля.

## Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

В связи с тем, что границы населенных пунктов ранее не были установлены и не поставлены на кадастровый учет, а также ввиду отсутствия исходных данных о категориях земель, заполнить даный раздел не предоставляется возможным.

# Основные технико-экономические показатели

## Веселовское муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь территории муниципального образования | га | 258011.1 | 258 011 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территория вне границ населенного пункта | га | 258011.1 | 257 332 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Зона малоэтажной жилой застройки | га | 0 |  |
|  |  | % | 0 |  |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Общественно-деловая зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.1 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 5.4 |
|  |  | % | - | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Производственная | га | - | 5.4 |
|  |  | % | - | 0 |
|  | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 2 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 364.7 |
|  |  | % | - | 0.14 |
| 1.2.4 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 0 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | Зоны специального назначения | га | 33,8 | 34.6 |
|  |  | % | 0,01 | 0.01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 25,4 | 26,4 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | 8,4 | 8,2 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Зона акваторий | га | 955,4 | 955,4 |
|  |  | % | 0,37 | 0,37 |
| 1.2.8 | Зона природного ландшафта | га | 256088,5 | 255970,2 |
|  |  | % | 99,25 | 99,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 198076,3 | 197 991,6 |
|  |  | % | 76,77 | 76,94 |
|  | Природного ландшафта | га | 54444,5 | 54 411 |
|  |  | % | 21,1 | 21,14 |
|  | Заболоченных территорий | га | 3567,7 | 3 567,6 |
|  |  | % | 1,38 | 1,39 |
| 1.2.9 | Добычи полезных ископаемых | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | Коммуникационных коридоров | га | 933,3 | - |
|  |  | % | 0,36 | - |
| 1.3 | Общая площадь территории населенных пунктов: | га | 678,8 | 679 |
|  |  | % | 0,26 | 0,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | п. Веселый | га | 304,9 | 305 |
|  | д. Паренда | га | 98,6 | 99 |
|  | д. Кулиш | га | 93,9 | 94 |
|  | д. Тарея | га | 97,1 | 97 |
|  | д. Окраина | га | 52,9 | 53 |
|  | д. Питаево | га | 31,4 | 31 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения муниципального образования | чел. | 2073 | 2467 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | п. Веселый | чел. | 1439 | 1711 |
|  | д. Паренда | чел. | 355 | 421 |
|  | д. Кулиш | чел. | 181 | 214 |
|  | д. Тарея | чел. | 51 | 60 |
|  | д. Окраина | чел. | 31 | 36 |
|  | д. Питаево | чел. | 16 | 25 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 10 | 8 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | место | 70 | 70 |
|  |  | место/1000 чел. | 35 | 29 |
| 3.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащихся | 480 | 480 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 239 | 200 |
| 3.3 | Школа-интернат* | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащихся | 200 | 200 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 50 | 42 |
| 3.4 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 3.5 | Клуб | объект | 2 | 2 |
|  |  | место | 450 | 450 |
|  |  | место/1000 чел. | 224 | 188 |
| 3.6 | Библиотека** | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 14,9 | 14,9 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 7,4 | 6,2 |
| 3.7 | Спортивные залы | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 732 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 0 | 305 |
| 3.8 | Спортивная площадка* | объект | 1 | 3 |
|  |  | га | 0,7 | 0,9 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,3 | 0,4 |
| 3.9 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 3.10 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 3.11 | Пожарные депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 160,9 | 156,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | местного значения | км | 160,9 | 156,7 |
| 5.2 | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
|  | станции технического обслуживания | постов | - | 2 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 663,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 587,63 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 75,64 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 700 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 700 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50-160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50-160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 14,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 524,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 448,73 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 75,64 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 550 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 1,14 | 1,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 1,14 | 1,62 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 92,1 | 95,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 22074 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 22074 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,371 | 0,371 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории (суммарно по всем населенным пунктам) |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,72 |
|  | Общая площадь свалок | единиц/га | 1 / 6,4 | - |
|  | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 8 / 28,9 | 10 / 29,8 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | 347,7 |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 66,7 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 13,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 142 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно, **указана фактическая мощность

## п. Веселый

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Общая площадь территории п. Веселый | га | 304,9 | 305 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 133,0 | 158,7 |
|  |  | % | 43,63 | 52,06 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки/в т.ч. на перспективу | га | 68,7 | 79,4 |
|  |  | % | 22,54 | 26,05 |
|  | Индивидуальной жилой застройки/в т.ч. на перспективу | га | 64,3 | 79,3 |
|  |  | % | 21,09 | 26,01 |
| 2.2 | Зоны общественно-делового назначения/ в т.ч. на перспективу, | га | 6,1 | 12,6 |
|  |  | % | 2,01 | 4,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | общественно-деловые зоны/ в т.ч. на перспективу | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
|  | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,15 | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,23 | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 1,9 | - |
|  |  | % | 0,62 | - |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,14 | - |
|  | Спортивного назначения | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 0,43 | - |
|  | Здравоохранения | га | 1,2 | - |
|  |  | % | 0,39 | - |
| 2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 4,3 | 17,5 |
|  |  | % | 1,41 | 5,75 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Коммунально-складская | га | 4,3 | 17,5 |
|  |  | % | 1,41 | 5,75 |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 0,09 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 1 |
|  |  | % | - | 0,32 |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | - | 6,7 |
|  |  | % | - | 2,19 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 6,7 |
|  |  | % | - | 2,19 |
| 2.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 2,6 | - |
|  |  | % | 0,85 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 2,6 | - |
|  |  | % | 0,85 | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.8 | Зоны специального назначения | га | 1,8 | 1,8 |
|  |  | % | 0,59 | 0,59 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 1,8 | 1,8 |
|  |  | % | 0,59 | 0,59 |
| 2.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | Зона природного ландшафта | га | 114,5 | 66,9 |
|  |  | % | 37,55 | 21,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 27,0 | 20,1 |
|  |  | % | 8,85 | 6,6 |
|  | Природного ландшафта | га | 87,5 | 46,8 |
|  |  | % | 28,7 | 15,34 |
| 2.11 | улично-дорожной сети | га | 42,5 | 39,4 |
|  |  | % | 13,94 | 12,96 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения п. Веселый | чел. | 1439 | 1711 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
|  | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 11 | 10 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | - | - |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  | - | - |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  | - | - |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | канализацией | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | централизованным теплом | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | горячей водой | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 55 | 55 |
|  |  | мест/1000 чел. | 39 | 34 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 320 | 320 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 228 | 197 |
| 4.3 | Школа-интернат* | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащихся | 200 | 200 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 50 | 42 |
| 4.4 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 300 | 300 |
|  |  | место/1000 чел. | 214 | 185 |
| 4.6 | Библиотека** | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 9,8 | 9,8 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 7,0 | 6,0 |
| 4.7 | Спортивные залы | объект | 0 | 2 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 570 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 0 | 351 |
| 4.8 | Спортивная площадка | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,5 | 0,4 |
| 4.9 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Пожарные депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 20,7 | 23,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 2,5 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 3,4 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 15,3 |
|  | - проездов | км | - | 1,8 |
| 5.2 | Автозаправочные станции | колонок | - | 1 |
| 5.3 | Станции технического обслуживания | постов | - | 3 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 471,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 409,5 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 62,4 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 495 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 495 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 7,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 374,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 312 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 62,4 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,67 | 1,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,67 | 1,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 5,2 | 5,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 15167 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 15167 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,341 | 0,341 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,5 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1 / 1,8 | 1 / 1,8 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | 192,0 |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 50,2 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 248,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 58 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно, **указана фактическая мощность

## д. Паренда

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Общая площадь территории д. Паренда | га | 98,6 | 99 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 33,7 | 44,3 |
|  |  | % | 34,18 | 44,93 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | 24,7 | 29,6 |
|  |  | % | 25,02 | 30,03 |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 9,0 | 14,7 |
|  |  | % | 9,16 | 14,9 |
| 2.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 0,6 | 1,1 |
|  |  | % | 0,53 | 1,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,17 | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,3 | - |
|  | Здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,06 | - |
|  | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Научно-исследовательского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 3,9 | 8,4 |
|  |  | % | 3,92 | 8,53 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | - | 6 |
|  |  | % | - | 6,12 |
| 2.7 | Сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.8 | зоны специального назначения | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,15 | 0,15 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,15 | 0,15 |
| 2.9 | Зона акваторий | га | 0,6 | 0,5 |
|  |  | % | 0,57 | 0,54 |
| 2.10 | зона природного ландшафта | га | 51,4 | 29,0 |
|  |  | % | 52,16 | 29,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 17,2 | 14,7 |
|  |  | % | 17,45 | 14,86 |
|  | Нарушенного природного ландшафта | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | Природного ландшафта | га | 34,2 | 14,3 |
|  |  | % | 34,71 | 14,54 |
| 2.11 | улично-дорожной сети | га | 8,4 | 9,2 |
|  |  | % | 8,52 | 9,12 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения д. Паренда | чел. | 355 | 421 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| 212.3 | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 10 | 9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | - | - |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  | - | - |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | канализацией | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | централизованным теплом | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | горячей водой | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 15 | 15 |
|  |  | место/1000 чел. | 43 | 38 |
| 4.2 | ФАП | объект | 1 |  |
| 4.3 | Спортивные залы | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 0 | 410 |
| 4.4 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | 0 | 0,1 |
|  |  | га/1000 чел. | 0 | 0,3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 1,8 | 4,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 1,1 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 3,6 |
|  | - проездов | км | - | 0,1 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего | м3/сут | - | 107,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 99,54 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 7,58 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. На чел. | - | 160 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. На чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 2,8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут | - | 83,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 75,84 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 7,58 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего | млн. кВт·ч/ год | 0,16 | 0,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,16 | 0,27 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. В год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,4 | 1,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 3532 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 3532 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,01 | 0,01 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа – всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,1 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | 1 / 0,1 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | 65,7 |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 15,3 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 53,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 10 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

## д. Кулиш

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Общая площадь территории д. Кулиш | га | 93,9 | 94 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 30,3 | 36,8 |
|  |  | % | 32,36 | 39,28 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | 2,8 | 3 |
|  |  | % | 3,02 | 3,23 |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 27,5 | 33,8 |
|  |  | % | 29,34 | 36,05 |
| 2.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | 1,5 | 3,5 |
|  |  | % | 1,63 | 3,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 1,4 | - |
|  |  | % | 1,48 | - |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,15 | - |
|  | Здравоохранения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 12,4 |
|  |  | % | - | 13,24 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.7 | Сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.8 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9 | Зона акваторий | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 1,63 | 1,63 |
| 2.10 | зона природного ландшафта | га | 55,5 | 32,9 |
|  |  | % | 59,08 | 35,04 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 7,3 | 7,1 |
|  |  | % | 7,74 | 7,37 |
|  | Нарушенного природного ландшафта | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | Природного ландшафта | га | 48,2 | 26 |
|  |  | % | 51,34 | 27,67 |
| 2.11 | улично-дорожной сети | га | 5,0 | 6,6 |
|  |  | % | 5,33 | 7,03 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения д. Кулиш | чел. | 181 | 214 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения в границах жилых зон | чел. На га | 6 | 7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | В.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | - | - |
|  | малоэтажная жилая застройка | В.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | В.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | В.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство – всего | В.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка | В.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | В.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  | - | - |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | канализацией | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | централизованным теплом | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | горячей водой | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | В.м\чел |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 160 | 160 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 461 | 405 |
|  | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 150 | 150 |
|  |  | место/1000 чел. | 872 | 577 |
|  | Библиотека** | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 5,1 | 5,1 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 30 | 19,6 |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | 0 | 0,1 |
|  |  | га/1000 чел. | 0 | 0,4 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 2,7 | 3,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 3,2 |
|  | - проездов | км | - | 0,4 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 70,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 65,52 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 4,99 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 80 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 80 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 2,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 54,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 49,92 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 4,99 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,08 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,08 | 0,18 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 1,9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 2369 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 2369 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,02 | 0,02 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,1 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | 60,8 |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 1,1 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 34,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 20 |

Примечание: **указана фактическая мощность.

## д. Тарея

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Общая площадь территории д. Тарея | га | 97,1 | 97 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 23,6 | 28,4 |
|  |  | % | 24,36 | 29,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 23,6 | 28,4 |
|  |  | % | 24,36 | 29,23 |
| 2.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Научно-исследовательского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,33 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,33 | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.8 | зоны специального назначения | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 1,54 | 1,54 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | 1,54 | 1,54 |
| 2.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | зона природного ландшафта | га | 66,6 | 63,8 |
|  |  | % | 68,62 | 65,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 15,1 | 15,1 |
|  |  | % | 15,56 | 15,57 |
|  | Нарушенного природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Природного ландшафта | га | 51,5 | 48,7 |
|  |  | % | 53,06 | 50,2 |
| 2.11 | улично-дорожной сети | га | 5,0 | 3,4 |
|  |  | % | 5,15 | 3,5 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения д. Тарея | чел. | 51 | 60 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 2 | 2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | - | - |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | канализацией | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | централизованным теплом | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | горячей водой | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 0,9 | 1,0 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 1,0 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 3,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 3,25 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 3,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 3,25 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,02 | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,02 | 0,04 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,9 | 0,9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 577 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 577 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,02 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1 / 1,5 | 1 / 1,5 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | 8,9 |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 10,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 0 |

## д. Окраина

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Общая площадь территории д. Окраина | га | 52,9 | 53 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 8,4 | 32,9 |
|  |  | % | 15,94 | 62,11 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 8,4 | 32,9 |
|  |  | % | 15,94 | 62,11 |
| 2.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Научно-исследовательского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 1,8 |
|  |  | % | - | 3,39 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | - | 1,2 |
|  |  | % | - | 2,35 |
| 2.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 2,48 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 2,48 | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.8 | зоны специального назначения | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,14 | 0,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,14 | 0,14 |
| 2.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | зона природного ландшафта | га | 40,2 | 6,6 |
|  |  | % | 75,92 | 12,53 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 11,8 | 4,9 |
|  |  | % | 22,25 | 9,28 |
|  | Нарушенного природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Природного ландшафта | га | 28,4 | 1,7 |
|  |  | % | 53,67 | 3,25 |
| 2.11 | улично-дорожной сети | га | 2,9 | 10,3 |
|  |  | % | 5,48 | 19,47 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения д. Окраина | чел. | 31 | 36 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 3 | 1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | - | - |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | канализацией | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | централизованным теплом | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | горячей водой | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 1,8 | 6,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 1,1 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 4,8 |
|  | - проездов | км | - | 0,1 |
| 5.2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 9,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 8,82 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 0,67 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 125 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 125 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 2,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 7,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 6,72 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 0,67 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,4 | 2,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 311 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 311 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час |  | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,01 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1 / 0,08 | 1 / 0,08 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | 15,2 |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 65,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 24 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

## д. Питаева

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Общая площадь территории д. Питаева | га | 31,4 | 31 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зоны жилого назначения | га | 8,7 | 12,8 |
|  |  | % | 27,56 | 40,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 8,7 | 12,8 |
|  |  | % | 27,56 | 40,77 |
| 2.2 | Зоны общественно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Общественно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Научно-исследовательского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 4,5 |
|  |  | % | - | 14,23 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 1,31 | 1,33 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 0,4 | 0,4 |
|  |  | % | 1,31 | 1,33 |
| 2.8 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | зона природного ландшафта | га | 20,2 | 11,1 |
|  |  | % | 64,53 | 35,56 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 2,0 | 2 |
|  |  | % | 6,47 | 6,46 |
|  | Нарушенного природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Природного ландшафта | га | 18,2 | 9,1 |
|  |  | % | 58,06 | 29,1 |
| 2.11 | улично-дорожной сети | га | 2,1 | 2,6 |
|  |  | % | 6,69 | 7,96 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения д. Питаева | чел. | 16 | 25 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | население трудоспособного возраста | % | 60 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения в границах жилых зон | чел. на га | 2 | 2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | - | - |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | канализацией | % общего жилищного фонда | - | 0 |
|  | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
|  | централизованным теплом | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | горячей водой | % общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 0,6 | 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 1,3 |
|  | - проездов | км | - | 0,2 |
| 5.2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 120 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 1 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 1 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,007 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,007 | 0,01 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,2 | 0,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 118 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 118 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | 0 | 0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,006 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | 5,1 |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 14,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 3 |

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).